Az elektronikus, illetve a bimetálos villogóautomaták nem használhatóak a ledes panelok villogtatásához, pontosabban nem fognak velük villogni az irányjelzők, hanem csak folyamatosan világítanak majd. Ezzel ellenben, a ledes relé használható normál irányjelzők villogtatására is, de maximum csak 2x35W-ig.

Amire szükségünk lesz:

1db  BC556

1db  BC338

1db  1N4148

1db  0,47uF/25V

1db  10uF/25V

2db  18k

1db  10k

1db  75k

1db  470 ohm

4db  560 ohm

1db 12V-os, legalább 5A-es morze (relé)

64db, vagy tetszőleges mennyiségű magasfényű narancs led

egy nagyobb darab nyák

Az előző cikkekben leírt tanácsok alapján készítsük el a panelt, majd nagyság, illetve magasság szerinti sorrendben ültessük be és forrasszuk be az alkatrészeket a helyükre és vágjuk le a forrasztási oldalon túlnyúló lábakat közvetlen a forrasztási pontok mellett. Forrasszuk fel a 6,3-as sarucsatlakozókat a nyák forrasztási oldalára, ha kész vagyunk az elektronikával, a 31-es csatlakozást csatlakoztassuk a motor testcsomópontjára, a 49-est akku pozitívra gyújtáskapcsoló megszakítássa,l a 49a-t pedig a kormány kezelőszerv irányjelzőkapcsolójának középállás vezetékére, melynek színe kék-fekete (bl-sw). Ha ezzel megvagyunk, a normál izzókkal ki is próbálhatjuk az elektronikát.