## Slide 1
CO2 érzékelők
Lőkkös Norbert (FFRQJL)

## Slide 2: CO2-ról általánosan
A légkör természetes alkotórésze
Légköri nyomáson gáz halmazállapotú
A tiszta levegő 0,035 tf% szén-dioxidot (350 ppm) tartalmaz
Üvegházgáz (globális felmelegedés)
Mennyisége folyamatosan nő koncentrációjának ellenőrzése fontos
ppm: parts per million(rész a millióban)

## Slide 3: CO2-ról általánosan

## Slide 4: CO2 mérési módszerek
CO2 parciális nyomásának mérése
A gázalkotót abszorbeáló közeg villamos vezetőképességének vizsgálatával
Törésmutató vizsgálata alapján
Infravörös abszorpciós elv

## Slide 5: CO2 parciális nyomásának mérése (Potenciometrikus gázszenzor) I.
Gőz által sterilizálható szondával lehetséges
A CO2 parciális nyomásának mérése
a CO2 diffundál
A H+ ionok képződése arányos az elektrolitban oldódott CO2 mennyiségével, a következő reakció alapján: CO2 + H2O H+ + HCO3-
A kimenő jel (mV) arányos a CO2 parciális nyomásával

## Slide 6: CO2 parciális nyomásának mérése (Potenciometrikus gázszenzor) II.
Molekulaszelektív elektród:
a CO2 oldódik szénsavvá:
a pH alapján mérünk:

## Slide 7: CO2 parciális nyomásának mérése (Potenciometrikus gázszenzor) III.
Ilyen elven működő mérőműszer: Testo 535 (171.360 Ft)
A testo 535 precíz CO2 mérő műszer a helységben lévő levegő minőségének meghatározására szolgál. A túl magas, 1000 ppm feletti CO2 koncentráció okozta rossz levegőminőség, a belső terekben fáradtsághoz, koncentrációzavarhoz és esetenként megbetegedésekhez vezethet.
Precíz, pontos
Tartós megfigyelés felső- és középérték képzéssel
2 csatornás infraérzélelő

## Slide 8: A gázalkotót abszorbeáló közeg villamos vezetőképességének vizsgálatával
Ionflux készülék:
14,16 érzékelő cellák jelének
különbségét, mint az elnyelt
gázalkotóval egyenesen arányos
jelet viszik a regisztráló műszerre.
Szükséges gázminta:
5-20dm3/h

## Slide 9: Törésmutató vizsgálata alapján I.
A fény két közeg határán megtörik
Fénytörés mértéke mindkét közegre jellemző
A jelenséget az analízishez közvetlenül felhasználó műszerek a refraktométerek

## Slide 10: Törésmutató vizsgálata alapján II.
Haber-Löwe refraktométer:
        2. oszlop(Törésmuatató) megmuatatja azt,ha az összehasonlító gáz levegő,a kérdéses gáz mely tf%-a mérhető levegőben még pontosan.

## Slide 11: Infravörös abszorpciós elv I.
a CO2 molekulák IR-tartományba eső rezgési és forgási spektrumai elnyelik az IR sugarakat
Lambert-Beer törvény → mennyiségi elemzés (az elnyelt sugárzás mennyisége az abszorbeáló anyag mennyiségétől, koncentrációjától függ.A fényelnyelést a Lambert-Beer törvény fejezi ki)

## Slide 12: Infravörös abszorpciós elv II.
NDIR CO2 szenzor:
Elvi felépítés:

## Slide 13: Infravörös abszorpciós elv III.
AO 2000 Folyamatos emissziómérő rendszer:
Szilárd, folyékony és gáznemű tüzelőanyagok elégetésekor felszabaduló füstgázok koncentrációjának pontos és folyamatos analizálására és a mérési eredmények feldolgozására, gyűjtésére szolgáló beépített, vagy több egységre szétbontható, hordozható műszerrendszer.
Több modulja van:
• MAGNOS 106 paramágneses oxigén-mérő modul
0…25 tf% tartományra
• URAS 14 infravörös abszorbciós CO2 mérő
modul 0…25 tf% tartományra (NDIR)
• URAS 14 infravörös abszorbciós CO mérő modul
0…50 000 ppm tartományr (NDIR)
• URAS 14 infravörös abszorbciós NO mérő modul
0…1 000 ppm tartományra
• URAS 14 infravörös abszorbciós SO2 mérő modul
0…1 000 ppm tartományra (NDIR)

## Slide 14: További érzékelők
http://www.anton-paar.hu/gazmeres.html
oldalon további CO2 érzékelőket találunk különböző mérési módszerekkel.
Pl.: ATX620 többcsatornás készülék , CheckPoint, CheckMate, CMV-2, MAP Check Combi

## Slide 15
Köszönöm a figyelmet!