# HomeEKG rendszer – absztrakt vázlat

HomeEKG rendszer: Komplex otthoni telemetriai eszköz, amely a beteg szívműködését folyamatosan monitorozza, az eredményeket eljuttatja egy orvoshoz, szakértőhöz

Az eszköz moduláris felépítésű:

Analóg modul: feladata az elektródákról érkező jel zajtól való mentesítése,	erősítése, előkészítése a számítógép számára.

Beteg oldali program: az analóg modulról érkező jeleket rögzíti, feldolgozza,	megrajzolja az EKG görbét, pulzust számol, amely szerint egyszerű diagnózist állít	fel:

- Pulzus nőtt

- Pulzus csökkent

- Pulzus nulla

- Pulzus kritikusan nőtt

- Pulzus kritikusan csökkent

- Tachycardia: pulzus(frekvencia) > 120

- Extra tachycardia: pulzus  > 130

- Fibrillációra hajlamos: pulzus > 150

- Bradycardya: pulzus < 65

A program továbbá – ha a fenti esetek valamelyike bekövetkezik, akkor a görbét	feltölti egy weblapra, ahonnét az orvos el tudja azt érni, továbbá küld egy e-mailt is	neki.

Szerveroldali program: feladata a görbék ideiglenes tárolása, de ezen keresztül akár	az is megoldható, hogy egy beteg görbéit több orvos is láthassa

Orvosoldali elemzőprogram és karton: feladata az, hogy az orvos a görbe	kinyomtatása nélkül azonnal elemezni tudja a beérkezett görbét, így gyorsabban fel	tudja állítani a diagnózist. A karton segítségével rendszerezve eltárolhatóak a	beérkezett, fontosabb görbéket. Felépítése hasonlít a betegoldali programhoz.

A rendszer bemutatásra alkalmas!

A továbbfejlesztési lehetőségek:

- Pulseoximeterrel való együttműködés

- Vérnyomásmérés (automata vérnyomásmérővel)

- Akkumulátorról való üzemeltetés, automata akkumulátortöltés

- Több egyszerre rögzített elvezetés (I-II-II, származtatottak,
monitor + mellkasiak, 12 elvezetés)

- Kevesebb zajt produkáló előfok (pl. AD620-as IC-vel)

- Külső monitor, amin csak a görbe és pulzus jelenik meg, real-time

- A kliensoldali számítógép teljes elhagyása, kiváltás uC-vel

- Osztályos EKG: kisebb korházi osztályon (pl. urulógia)

Intelligens szövettel való együtt-működés